ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку многозонных арочных металлодетекторов

(не менее 6 зон)

1. Общие требования

1.1. Все товары должны быть новыми - не бывшими в употреблении.

1.2. Все товары должны соответствовать или превышать требования Технического задания по производительности и эргономическим показателям.

1.3. Все предлагаемые товары должны функционировать при следующих условиях:

- параметры электропитания: 115-230 В, 50-60 Гц;

- температура окружающей среды: от -20( до +50(C;

- относительная влажность до 95% без конденсации.

2. Технические и функциональные характеристики Товара (продукции)

2.1. Стационарный арочный досмотровый металлодетектор с микропроцессорным управлением.  Должен быть пригоден для выявления предметов из черных и цветных металлов различной массы, в том числе от нескольких грамм. Металлодетектор должен исключать возможность проноса или перебрасывания запрещенных предметов через арку металлодетектора.

Для облегчения поиска запрещенных предметов металлодетектор должен обладать не менее чем 6 независимыми зонами обнаружения, указывающими точное расположение металлического предмета по вертикали.

Пропускная способность металлодетектора: не менее 50-60 человек в минуту.

2.2. Панель управления металлодетектора должна быть проста, понятна и информативна. На панели управления должны быть:

- шкала уровня текущего сигнала;

- индикатор расположения предмета на теле человека;

- жидкокристаллический дисплей с клавиатурой;

- звуковая индикация.

Шкала уровня текущего сигнала должна показывать какое количество металла находится под аркой. Должна содержать не менее 6 делений для сигналов ниже тревожного уровня, и не менее 6 делений для сигналов, вызывающих тревогу.

Индикатор расположения предмета на теле человека должен информировать о всех металлических предметах, вызывающих тревогу, и указывать высоту зоны на теле человека (не менее 6 зон).

Жидкокристаллический дисплей с клавиатурой должны позволять авторизированному пользователю производить настройку металлодетектора. Доступ к изменению настроек должен быть защищен ключом и шестизначным паролем администратора.

Звуковая сигнализация должна иметь не менее 3 тональностей и 8 уровней громкости.

2.3. На одной из панелей должен быть индикатор по всей высоте. Обслуживающий персонал должен иметь возможность следить за работой металлодетектора на удалений от выхода из арки металлодетектора. Индикаторы должны точно указывать высоту (не менее 6 зон) проноса всех металлических предметов, вызвавших тревогу.

2.4. Настройка чувствительности и избирательности металлодетектора должна производиться с помощью стандартных программ и дополнительно корректироваться при помощи изменения чувствительности любой зоны металлодетектора. Чувствительность каждой отдельной зоны обнаружения должна быть доступна для настройки в диапазоне не менее чем от -99 % до +99%.

2.5. Металлодетектор должен иметь систему защиты от электромагнитных помех. Сохранять работоспособность в условиях, когда рядом расположены неподвижные металлические предметы (в полу, над металлодетектором, справа или слева от него). Несколько металлодетекторов должны работать в нормальном режиме на расстоянии от 60 см друг от друга, без использования кабелей синхронизации.

3. Технические характеристики

3.1. Не менее 20 стандартных программ для различных условий работы.

3.2. Не менее 100 уровней чувствительности для каждой программы.

3.3. Время световой индикации тревоги должно настраиваться в пределах не менее чем от 1 до 99 секунд.

3.4. Автоматическая самодиагностика.

3.5. Энергонезависимая память для сохранения установок.

3.6. Релейный выход типа С для подачи сигнала на внешние устройства.

3.7. Внешние размеры металлодетектора: не более 890 х 2250 х 570 мм.

3.8. Размеры пространства под аркой: не менее 760 х 2000 х 550 мм.

3.9. Класс защиты не ниже IP 51.

3.10. Вес не более 65 кг.

4. Дополнительные опции:

4.1. Пульт дистанционного наблюдения за показаниями металлодетектора.

4.2. Источник бесперебойного питания на 10-12 часов автономной работы.

4.3. Тележка для перемещения металлодетектора в собранном состоянии.

5. Требования к конструкции

Блок управления и индикации должен находиться в верхней секции арки. Две устойчивые панели прикреплены к блоку управления винтами. На боковой панели в торцевой части расположен световой индикатор, указывающий на высоту проноса запрещенных предметов. Корпус центрального блока и боковые панели прибора должны быть покрыты водостойкой краской. Конструкция должна легко разбираться.

6. Требования к документации

Каждая единица товара (продукции) должна поставляться с комплектом технической документации и руководством пользователя. Все необходимые руководства пользователя и техническая документация должны быть на русском языке.

В составе документов необходимо представить информацию (марка и номер модели) позволяющую однозначно определить представленную модель оборудования.

7. Требования к сертификации и безопасности Товара (продукции)

Должны быть приложены надлежащим образом заверенные сертификаты соответствия, в случае обязательной сертификации поставляемого товара (продукции) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Товар должен соответствовать следующим требованиям нормативных документов: ГОСТ Р 52931-2008 (п.п. 5.14, 6.1), ГОСТ Р 51241-2008, (п.п. 5.4, 5.5, 5.9), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разд. 6, 7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008, ГОСТ Р 50009-2000, ГОСТ Р МЭК 60065-2005.

8. Требования по гарантийным обязательствам

Срок гарантии не менее 24 месяцев.

9. Требования к размерам и упаковке Товара (продукции)

Упаковка поставляемой Продукции должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность Продукции при транспортировке, отгрузке и хранении.